# Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2010 г. N 16678

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2010 г. N 11

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.1.4.2581-10

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; N 1 (ч. I), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить СанПиН 2.1.4.2581-10 "Изменения N 1 к СанПиН 2.1.4.1116-02 <*> "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (приложение).

--------------------------------

<*> Зарегистрированы Минюстом России 26.04.2002, регистрационный номер 3415.

2. Ввести в действие указанные санитарные правила с 1 мая 2010 г.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

# Приложение

Утверждены

Постановлением

Главного государственного

санитарного врача

Российской Федерации

от 25.02.2010 N 11

ИЗМЕНЕНИЯ N 1

К САНПИН 2.1.4.1116-02

ПИТЬЕВАЯ ВОДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ,

РАСФАСОВАННОЙ В ЕМКОСТИ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.1.4.2581-10

Внести следующие изменения в СанПиН 2.1.4.1116-02:

1. Пункт 4.5 главы IV "Гигиенические требования и нормативы качества питьевых вод, расфасованных в емкости" изложить в новой редакции:

"4.5. Радиационная безопасность расфасованной воды определяется ее соответствием нормам радиационной безопасности по показателям, представленным в таблице 3.

Таблица 3

┌────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────┐

│       Показатели       │    Единицы     │    Показатели радиационной    │

│                        │   измерения    │         безопасности          │

│                        │                ├──────────────┬────────────────┤

│                        │                │    первая    │     высшая     │

│                        │                │  категория   │   категория    │

├────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────┤

│                        Суммарные показатели 1)                          │

├────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────────┤

│Удельная суммарная      │     Бк/кг      │     0,2      │      0,2       │

│альфа-активность        │                │              │                │

├────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│Удельная суммарная      │     Бк/кг      │     1,0      │      1,0       │

│бета-активность         │                │              │                │

├────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────┤

│                            Радионуклиды 2)                              │

├────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────────┤

│       222              │                │              │                │

│Радон (   Rn) 3)        │     Бк/кг      │      60      │       60       │

├────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│SUM радионуклидов 3)    │    единицы     │    <= 1,0    │     <= 1,0     │

└────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────┘

Примечания:

1) При превышении показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде.

2) Перечень определяемых радионуклидов в воде устанавливается в соответствии с санитарным законодательством. Определение радона для подземных источников водоснабжения является обязательным.

3) При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов должно выполняться условие SUM(Аi / УВi) <= 1, где Аi - удельная активность i-го радионуклида в воде; УВi - соответствующий уровень вмешательства согласно приложению 2а к СанПиН 2.6.1.2523-09 <*> "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". При невыполнении условия оценка воды проводится в соответствии с санитарным законодательством".

--------------------------------

<*> Зарегистрированы Минюстом России 14.08.2009, регистрационный номер 14534.

2. Пункт 4.5.1 главы IV "Гигиенические требования и нормативы качества питьевых вод, расфасованных в емкости" исключить.